РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Целинное

«Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

администрации Целинного сельсовета на 2018-2028г.»

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный сельсовет,  администрация Целинного сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета на 2018-2028г.

- Данное постановление вступает в законную силу со дня опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации Целинного сельсовета.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Целинного сельсовета.

Глава Целинного сельсовета                                                О.М. Чепелин

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕЛИННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

НА 2018– 2028 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Целинный сельсовет на 2018-2028 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Целинного сельсовета |
| Основные разработчики Программы | Администрация Целинного сельсовета |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: водоснабжение на _24% (_150000 кВт.ч/куб. м – 2018-2028г.); Теплоснабжение на 10% снижение потерь коммунальных ресурсов: водоснабжение до 0,9%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2018-2028г. Этапы осуществления Программы: первый этап – с2018 года по2019год; второй этап – с2020года по2021 год; третий этап – с2022года по2028 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет ______ млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Водоснабжение: _____ млн. руб., в т.ч.: мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения –___________млн. руб. Теплоснабжение: ________млн.руб.в т.ч. техническое перевооружение оборудования-_______ млн.руб.; замена тепловых сетей-______млн.руб.; установка приборов учета-________ млн.руб. Утилизация ТБО -__________ млн.руб. в т.ч. приобретение, оборудования и строительство площадок под контейнера ________ млн.руб.. Электроснабжение: ______ тыс.руб., в т.ч: мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – _________тыс. руб. |

### 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА АДМИНИСТРАЦИИ

ЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Целинного сельсовета является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры администрации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Целинного сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Целинного сельсовета являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры администрации.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета.

В соответствии со статьей 11Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования администрации Целинного сельсовета, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган администрация Целинного сельсовета осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган администрация Целинного сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах администрации Целинного сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава администрации Целинного сельсовета осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета; утверждает перечень функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации или сторонней организации.

Глава администрации Целинного сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах администрации Целинного сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах администрации, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Целинного сельсовета:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Целинного сельсовета сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах администрации Целинного сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах администрации Целинного сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета разрабатывается на период до 2028 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета:

1 этап – 2018 - 2019годы;

2 этап – 2020 - 2021 годы.

3 этап – 2022 - 2028 годы.

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования |  |
| 2 | Замена тепловых сетей |  |
| 3 | Приобретение землеройной техники типа УДС |  |
| 4 | Установка приборов учета |  |
|  | Новое строительство объектов системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Строительство тепло-магистралей на период с 20__ по 20__г. |  |
| 2 | Строительство_______________ |  |
| 3 | Строительство __________________ |  |
|  | ИТОГО |  |
| Водоснабжение |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения администрации Целинного сельсовета |  |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в производственно-коммунальной зоне |  |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  |
| 1 | Обеспечение системой водоснабжения нового строительства администрации Целинного сельсовета |  |
| 2 | Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в производственно-коммунальной зоне _______ |  |
|  | ИТОГО |  |
| Водоотведение |
|  | Реконструкция системы водоотведения: |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоотведения в жилых микрорайонах _______ |  |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоотведения в производственно-коммунальной зоне |  |
|  | Новое строительство объектов системы водоотведения: |  |
| 1 | Обеспечение системой водоотведения нового строительства в жилых микрорайонах _______ |  |
| 2 | Обеспечение системой водоотведения нового строительства в производственно-коммунальной зоне _______ |  |
|  | ИТОГО |  |
| ТБО |
| 1 | Проведение агитационной кампании среди населения |  |
| 2 | Проведение изысканий и определение мест размещения приемных пунктов вторичного сырья |  |
| 3 | Приобретение оборудования и строительство площадок под контейнера |  |
| 4 | Рекультивация заполненных карт полигона ТБО |  |
| 5 | Разработка проекта полигона обеззараживания промышленных отходов |  |
| 6 | Строительство полигона обеззараживания промышленных отходов |  |
|  | ИТОГО |  |
| Электроснабжение |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция действующих ПС 35/10, 35/6 кВ (замена масляных выключателей) |  |
| 2 | Полная замена РП_____, ТП ________ |  |
| 3 | Замена ВЛ____ на КЛ _______кВ |  |
| 4 | Перекладка КЛ ________кВ |  |
| 5 | Реконструкция ВЛ _________кВ |  |
| 6 | Замена в ТП _________ силовых трансформаторов |  |
| 7 | Реконструкция ТП__________кВ |  |
| 8 | Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников питания |  |
|  | Новое строительство объектов системы электроснабжения: |  |
| 1 | Строительство _________________ |  |
| 2 | Строительство _________, прокладка _________________ |  |
|  | ИТОГО |  |
| Газоснабжение |
|  | Реконструкция системы газоснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт системы газоснабжения в жилых микрорайонах _______ |  |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт системы газоснабжения в производственно-коммунальной зоне |  |
|  | Новое строительство объектов системы газоснабжения: |  |
| 1 | Обеспечение системой газоснабжения нового строительства в жилых микрорайонах _______ |  |
| 2 | Обеспечение системой газоснабжения нового строительства в производственно-коммунальной зоне _______ |  |
|  | ИТОГО |  |
|  | ВСЕГО по администрации Целинного сельсовета |  |

### 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 196,8

Численность населения на 01.01.2018год   - 1436. чел.

Темп роста численности (2017/2018 г.г.) - 0%

Общая площадь жилищного фонда  30867 кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2017/2018 г.г.) – 0 %

Введено в действие жилых домов (2017 г.) - 0 тыс. кв. м

Число источников в 2017г.

водоснабжения – 4 скважины

полигон бытовых отходов - 1

Протяженность сетей (2017 г.):

водопроводных – 8,109 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей 2017г:

водопроводных – 80%

Отпущено   2017:

Воды -50,55тыс.м3

#### 2.1. Территория

администрации с. Целинное расположено в северной части Республики Хакасия, граничит с МО Ширинский сельсовет на севере, на востоке с администрацией Жемчуженского сельсовета, с администрацией  Соленоозерного сельсовета, на юге, с администрацией Фыркальского сельсовета.  Удаленность от районного центра с.Шира составляет 12км, от столицы Республики Хакасия г.Абакан-190км. Общая длина границ администрации Целинного сельсовета составляет 59км.

#### 2.2. Климат

Климат администрации Целинного сельсовета является резко континентальным так как большие температурные контрасты в сезонном и суточном ходе, жаркое лето и продолжительная зима определяет климат поселения.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 210 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет 0,4 градуса по Цельсию. Средняя температура января в разные годы колеблится от -250С до -270С, средняя температура июля в разные годы колеблится от 18оС до 240С. Количество осадков за ноябрь - март составляет 120 мм, за апрель - октябрь - 114 мм.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

#### 2.3. Население

Среднегодовая численность населения администрации Целинного сельсовета в 2016 году составила 1576 чел.

##### Таблица 1

Численность населения администрации Целинного сельсовета в 2014 - 2016 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 1528 | 1484 | 1436 |  |

В течение 2015 - 2017 годов существенных темпов роста не наблюдается.

В течение 2016 - 2017 годов наблюдается устойчивая тенденция повышения рождаемости над смертностью.

##### Таблица 2

Естественное движение населения муниципального образования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 г. | 2016г. | 2017 г. | Темп роста 2016/2017г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 18 | 22 | 23 |  |
| 2. | Количество умерших | чел. | 19 | 17 | 22 |  |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -1 | +5 | +1 |  |

Ежегодный рост численности обусловлен естественным приростом населения, снижением уровня смертности.

##### Таблица 3

Миграционное движение населения администрации Целинного сельсовета

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Среднее значение за период 2016- 2017г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 47 | 58 | 63 | 56 |
| 2. | Выбыло | чел. | 49 | 45 | 54 | 51 |
| 3. | Миграционная прибыль | чел. | -2 | +13 | +9 | +5 |

В администрации Целинного сельсовета в начале 2017 года на 965 лиц трудоспособного возраста приходилось 82 лица нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 965 лица трудоспособного возраста приходится 304 лица моложе трудоспособного возраста и лишь 259 человек старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2017 году составила 0,524 тыс. человек, или 62,6 % от общей численности населения. В период с 2015 по 2017 г.г. общая численность трудоспособного населения снизилась на 7,82 %.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 304чел. на начало 2017 года (17,68 % от общей численности).

Численность населения моложе трудоспособного возраста в период с 2015 по 2017 г.г. снизилось на 16,85 %.

К концу декабря 2014 года количество зарегистрированных безработных составило 4 чел. (0,48 % от общей численности населения администрации Целинного сельсовета).

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2014 году составило 320 человека. Численность занятых в сельском хозяйстве имеет тенденцию к увеличению.

.

#### 2.4. Характеристика экономики администрации

В начале 2015 года на территории администрации Целинного сельсовета действовало 18 предприятий и организаций. В течение 2012 – 2014 г.г. их количество осталось без изменения.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2014 года занимают следующие отрасли экономики:

розничная торговля - 50%;

##### Таблица 4

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории администрации Целинного сельсовета в 2015 - 2017 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Темп роста,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 18 | 18 | 20 | 11,1 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Обрабатывающие производства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 11 | 11 | 12 | 9,1 |
| Гостиницы и рестораны | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из него | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Связь | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Финансовая деятельность | ед. |  |  |  |  |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образование | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |

Изменение количества предприятий в период с 2015 по 2017 гг. не наблюдается .

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики администрации Целинного сельсовета по числу работающих. В 2015г. занимают следующие отрасли:

##### Таблица 5

Динамика численности работников администрации Целинного сельсовета по отраслям экономики

| Показатель | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Темп роста 2013/2015гг., % | Структура численностив 2014 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. | 125 | 125 | 125 | 0 |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 195 | 195 | 195 | 0 |  |
| Промышленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добыча полезных ископаемых | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрабатывающие производства | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личногопользования | чел. | 28 | 28 | 29 | 9.1 |  |
| Гостиницы и рестораны | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | чел. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Финансовая деятельность | чел. |  |  |  |  |  |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образование | чел. | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |

В связи с изменениями в структуре предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории администрации Целинного сельсовета по видам экономической деятельности за период 2015 - 2017 годов не произошло изменение численности работающих в данных отраслях:

Заработная плата работников по отраслям экономики

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по администрации Целинного сельсовета за период с января по декабрь 2017 года составила 10000 руб.

Инвестиционные вложения в основной капитал как характеристика планируемого роста предприятий.

##### Таблица 6

Инвестиции в основной капитал по видам

экономической деятельности по администрации Целинного сельсовета в 2018- 2028 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2018г | 2019г | 2020г | 2021 | 2022 2028 | Темп роста, % 2018-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал - всего | тыс.руб | 6480 | 7200 | 8480 | 10010 | 10810 |  |
| Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Целинное | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| Строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках с Целинное, предназначенных для малоэтажного индивидуального жилищного строительства | тыс.руб | 6480 | 7200 | 8480 | 10010 | 10810 |  |

.

##### Таблица 7

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

| Показатель | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 | 2022 2028 | Темп роста 2018/2028 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс.руб | Тыс.. руб | тыс руб | Тыс.р. | Тыс.р. |  |
| Всего | 3454 | 6849 | 7495 | 7630 | 7980 | 98,3 |
| средства районного бюджета | 25 | 27 | 30 | 35 | 37 | 8 |
| прибыль, остающаяся в распоряжении организации |  |  |  |  |  |  |
| амортизация |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные средства: |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов субъектов РФ | 2917 | 6262 | 6845 | 6915 | 7253 | 114,6 |
| Бюджет поселения | 512 | 560 | 620 | 680 |  | 690 | 512 |
| прочие |  |  |  |  |  |  |

Основным источником инвестиций в 2018 году являются  юджет субъекта РФ.

#### 2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

##### Жилищный фонд

В течение 2016- 2017 гг. общая площадь жилищного фонда администрации Целинного сельсовета не изменилась, и составляет 29870  кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда - 29870 кв. м (61 % общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 6531 тыс. кв. м (___ % от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

###### Таблица 7

Характеристика жилищного фонда администрации Целинного сельсовета в 2015 – 2017 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Темп роста, 2015/2017 гг% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 29870 | 29870 | 29870 | 0 |
|  | частный |  | 5679 | 5763 | 6531 | 15 |
|  | государственный |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный |  | 11109 | 11025 | 10257 | -7,7 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | 4115 | 4115 | 4115 | 0 |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 | 8574 | 8574 | 8574 | 0 |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 | 2125 | 2125 | 2125 | 0 |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | 1974 | 1974 | 1974 | 0 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | канализацией | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | центральным отоплением | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячим водоснабжением | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | газом | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | напольными электроплитами | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | газа | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда администрации Целинного сельсовета с 2015 по 2017 гг. не изменилась .

Благоустройство администрации Целинного сельсовета характеризуется 100% оборудованным холодным водоснабжением жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения администрации Целинного сельсовета жильем в 2017 году составила 20 кв. м на 1 жителя. Ввод  жилых домов в период с 2015 по 2017 годы не наблюдается.

###### Таблица 8

Ввод в действие жилых домов в администрации Целинного сельсовета в 2012 - 2014 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отремонтировано жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фундаменты и стены | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фасад | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кровля | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| коридоры и места общего пользования | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| центральное отопление | п.м, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| холодное и горячее водоснабжение | п.м, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| система канализации | п.м, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газоснабжение | п.м, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электроснабжение | п.м, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| лифтовое оборудование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |

###### Таблица 9

Ввод в действие жилых домов в администрации Целинного сельсовета в 2015- 2017 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2015г | 2016г | 2017г | Темп роста, 2015/ 2017, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 0 | 0 | 0 |  |
| организациями | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на 1 000 населения | кв. м | 0 | 0 |  |  |

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

##### Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению администрации Целинного сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Водоснабжение администрации Целинного сельсовета на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из водонапорной башни с утвержденными запасами воды 0,200 тыс. куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Артезианская скважина -1шт.

Насосная станция 2подъема -1шт

Резервуар накопитель –w=0,05тыс.куб.м -1ед.

Транспортировка воды

Подача воды в администрации Целинного сельсовета осуществляется по водопроводам Д=32,0мм с насосной станции 2 подъема в разводящую сеть администрации Целинного сельсовета.

На балансе администрации Целинного сельсовета находится 8,630км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 60%.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 0,030 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,200тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,005тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,009 тыс. куб. м/сут.

Протяженность электрических сетей составляет 3,345 км.

Электроснабжение

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет ОАО «Хакасэнергосбыт»согласно договора N40870.

Функцию энергосбыта на территории администрации Целинного сельсовета осуществляет  Ширинский РЭС.

Протяженность электрических сетей составляет 14 км.

#### 2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение : да

Водоснабжение: да

Водоотведение: нет

Электроснабжение: да

Газоснабжение: нет

Утилизация (захоронение) ТБО: нет

#### 2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения администрации Целинного сельсовета на 2015 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2017 г. - 7529 руб.;

Установленная стоимость ЖКХ для населения администрации Целинного сельсовета в расчете на 1 кв. м общей площади -71,10 руб. в месяц;

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКХ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в РХ – 70,6руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКХ на 1 кв. м общей площади жилого фонда администрации Целинного сельсовета – 71,10 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКХ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда администрации Целинного сельсовета.

Установленная величина платежей граждан за ЖКХ администрации Целинного сельсовета составила 71,10 руб./кв. м в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКХ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

=7529х22%(100х18)

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2014 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2015 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории администрации Целинного сельсовета среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2017 год составит ___руб./кв. м в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКХ не превышает предельного уровня платежей и составляет 134% от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКХ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в РХ – 70,6руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКХ на 1 кв. м общей площади жилого фонда администрации Целинного сельсовета – 71,10 руб. в месяц.

Основание: постановление Правительства Республики Хакасия от 25.03.2009 № 82

##### Таблица 14

Расчет предельной величины платежей населения администрации Целинного сельсовета на 2017 год

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 |  |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 |  |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 7529 |  |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц | руб./ кв. м | 52,9 |  |

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан администрации Целинного сельсовета за ЖКХ      руб. на 1 кв.м. общей площади жилья в месяц

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКХ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в РХ – 70,6руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКХ на 1 кв. м общей площади жилого фонда администрации Целинного сельсовета – 71,10 руб. в месяц.

Предельная величина платежей граждан 52,9руб.

Проведенный анализ данных показателей выявил недостаточный уровень платежеспособной возможности населения администрации Целинного сельсовета.

#### 2.8. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКХ на 2015 - 2017 годы и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКХ на 2015 - 2017 годы.

Предельная величина платежей граждан за ЖКХ на 2015 - 2017 годы

Предельная величина платежей граждан за ЖКХ на 2015 - 2017 годы определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКХ на 2015 - 2017 г.г.

При сложившемся на территории администрации Целинного сельсовета среднедушевом доходе населения максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2017 год составит 52,9 руб./кв. м в месяц.

##### Таблица 16

Расчет предельной величины платежей населения администрации Целинного сельсовета

на 2017 - 2018 годы

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 |  |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 |  |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2017 год | руб. | 4330 | Данные на 2017 г. |
| 4 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2018 год | руб. | 4661 | Прогнозные данные на 2018 г. |
| 5 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКХ на 1 кв. м в месяц в 2017 г. | руб./ кв. м | 52,9 | Приказ Госстроя РФ от17.01.2002 № 10 |
| 6 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКХ на 1 кв. м в месяц в 2018 г. | руб./ кв. м | 55,1 | Приказ Госстроя РФ от17.01.2002 № 10 |

Проведенный анализ данных показателей выявленный низкий уровень платежеспособной возможности населения администрации Целинного сельсовета.

#### 2.9. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

##### Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения администрации Целинного сельсовета произведен в 2-х вариантах:

минимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2028 года методом построения линейных трендов;

максимальная оценка - прогноз в соответствии с учетом Генерального плана администрации Целинного сельсовета.

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2015 по 2017 годы, прогнозная численность населения администрации Целинного сельсовета на 2020 год составит 1600 чел. и увеличится на 5% по отношению к уровню численности на 2017 год

Таблица 10

Анализ прогнозной численности населения

администрации Целинного сельсовета на 2018 - 2028 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| Численность населения | тыс. чел. | 1436 | 1480 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Число родившихся | чел. | 31 | 25 | 31 | 35 | 30 | 30 |
| Число умерших | чел. | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | +15 | +9 | +19 | +20 | +20 | +20 |
| Число прибывших в администрацию Целинного сельсовета | чел. | 66 | 202 | 47 | 20 | 20 | 20 |
| Число выбывших из администрации Целинного сельсовета | чел. | 69 | 57 | 271 | 10 | 10 | 10 |
| Миграционный прирост, убыль населения | чел. | -3 | +145 | -224 | 10 | 10 | 10 |

По максимальной оценке с учетом развития прогнозная численность населения администрации Целинного сельсовета с 2018 и на 2028 годы составит 160 чел.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета на период до 2028 года принята численность населения администрации Целинного сельсовета на 2028 год по максимальной оценке в количестве 1600

Таблица 11

Перечень объектов нового строительства,

которые могут быть подключены к системам коммунальной

инфраструктуры в период реализации Программы

| № п/п | Наименование объекта нового строительства (микрорайон, квартал) | Характеристика объекта | Период строительства | Планируемая дата подключения к СКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь здания, кв. м | этажность | кол-во домов, секций |  |  |
|  | Жилой фонд | 1620 | 1 | 20 | 2018-2028 |  |

### 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения администрации Целинного сельсовета являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

#### 3.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение администрации Целинного сельсовета осуществляется за счет подземных вод Для осуществления водоподъема используются насосы марки ЭЦВ 8-25-100.

В систему холодного водоснабжения входят 3 водозаборных скважин, одна подземная, для накопительной емкости, одна водонапорная башня. Система водораспределительных сетей водопровода с. Целинное не закольцована, от водозабора до потребителей проложена сеть водопровода протяженностью 8630 к.м. с износом 30%. Водопроводные сети выполнены из стальных труб диаметром от 20 до 80 мм. На водопроводных сетях находится 46шт. смотровых колодцев и 20 водозаборных колонок. Производственно-технический процесс холодного водоснабжения осуществляется с использованием основных средств, переданных ЖКХ, в соответствии с муниципальным контрактом б\н в пользование администрации Целинного сельсовета Существующая подача питьевой воды ОКК на муниципальные нужды составляет   0,200 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению -  0,200 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям 0,005 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,003 тыс. куб. м/сут.

##### Инженерно-технический анализ

В администрации Целинного сельсовета существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем.

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

Протяженность водопроводных сетей – 8,630 км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность подземного (наземного) водозабора составляет 0,200 тыс. куб. м/сут.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 30 %. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 2 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 30 %.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

###### Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения администрации Целинного сельсовета по степени обеспеченности подачи воды – 193,1 тыс куб м / в год. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 193,1 тыс. куб. м/год. Протяженность водопроводных сетей в администрации Целинного сельсовета 8,630 км. Износ сетей составляет 30 %.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

в общем протяжении уличной водопроводной сети не изменилась.

Таблица 12

Характеристика водопроводной сети администрации Целинного сельсовета

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | Темп роста, 2016/2017гг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 8,360 | 8,360 | 0 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 0,20 | 2,344 | 0 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 29 | 0,15 | 75 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 8,360 | 8,360 | 0 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 2,4 | 1,8 | 75 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутри дворовой водопроводной сети | км | 0 | 0 | 0 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутри дворовой водопроводной сети | % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 8,360 | 8,360 | 0 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 3,344 | 2,508 | 83,6 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % | 40 | 30 | 75 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через водопроводные сети, от водозаборной башни до потребителя. Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) -  водозаборным сооружениям – 30 % и сооружениям на сетях - 30%.

Таблица 13

Состояние основных фондов ОКК

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано,тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| 2009 год |
| Водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водозаборные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Передаточные устройства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 год |
| Водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водозаборные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Передаточные устройства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Имущество казны передано администрации Целинного сельсовета передаточным актом без стоимости.

Надежность системы водоснабжения администрации Целинного сельсовета характеризуется как неудовлетворительная.

Проблемы

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (30 %), с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

###### Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2017 г. являются:

население – 70 %;

бюджетные организации, соцкультбыт – 20%.

прочие потребители – 7,2%;

расход воды на собственные очистные нужды – 2%

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 0,8 % от общего подъема воды.

###### Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2017 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 50,55 куб. м/год.

Подано в сеть Q = 50,55 куб. м/год.

Реализовано воды Q = 45,95 куб. м/ год.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

###### Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2017 г. Q = 4,6 куб. м/год, что составило 9,1 % к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

##### 3.1.2 Организационный анализ

ОКК на 2015, 2016 и 2017 годах не зарегистрировано. Обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения администрации Целинного сельсовета.

###### Таблица 14

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год |  |  |  | 50,55 | 50,55 | 50,55 | 50,55 | 50,55 | 50,55 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год |  |  |  | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % |  |  |  | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год |  |  |  | 50,55 | 50,55 | 50,55 | 50,55 | 50,55 | 50,555 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год |  |  |  | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 |  | 45,95 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год |  |  |  | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год |  |  |  | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % |  |  |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

##### Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды администрации осуществляется с 2009 года с использованием основных средств, переданных ООО «ТепловыеСети» в соответствии  с муниципальным контрактом  в пользование администрацией муниципального образования Целинный сельсовет.

Существующая подача питьевой воды ОКК на муниципальные нужды составляет 45,95 тыс. куб. м/год., в т.ч.:

населению – 0,200  тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,014 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,082 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в администрацию  осуществляется по 1 водоводу Д =32 мм с водозаборной емкости в разводящую сеть МО.

На балансе ОКК находится 8,630 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 30%.

##### Экономический анализ

###### Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на подъем воды:

Электроэнергия;.

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;.

затраты на оплату труда;.

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы;

Расходы по очистке воды:

материалы для очистки;

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по транспортировке воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.;.

Административно-управленческие расходы.

Общеэксплуатационные расходы.

В 2017 году установленный тариф потребителям администрации Целинного сельсовета  на услуги систем водоснабжения составил 18,71 руб. за куб. м (без учета НДС) согласно постановлению Госстандарта от 19.06.2000 года. С 2015 года согласно постановлению Госстандарта от 19.06.2000 года установлен тариф для населения на водоснабжение 18,71руб. за куб. м (без учета НДС).

Структура затрат на водоснабжение представлена в таблице. Основными статьями затрат на протяжении 2015 - 2017г.г. по факту являются:

фонд оплаты труда – 39 % от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды -  50%;

цеховые расходы-8%

общественные расходы- 9%

Подъем воды

За рассматриваемый период (2015 - 2017г.г.) стоимость услуг водоснабжения (подъем воды) увеличится на 20 %. Основными статьями увеличения затрат являются:

затраты на электроэнергию - рост по отношению к 2018 году составит 10% Увеличение затрат связано с увеличением тарифной ставки 1 разряда до 4611 руб. (0,06%), вследствие чего увеличится среднемесячная заработная плата на 0,06_%;

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений. В 2017 г. основную долю занимал фонд оплаты труда – 9 %, в 2017 году доля данной статьи затрат увеличилась и составит 20 %, при увеличении расходов на ремонт и техническое обслуживание с 3 % в 2016 году до 8 % в 2018 году.

За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений. В 2017 году основную долю занимал фонд оплаты труда - 39%, в 2018 году доля данной статьи затрат увеличится и составит 41% .

Таблица 15

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2017 - 2028г.г., тыс. руб.

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2017 год | План на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018год | 2019 год | 2020 | 2021 | 2022-2028гг. |
| 1. | Расходы на подъем воды | 444,8 | 528,12 | 528,12 | 528,12 | 528,12 | 528,12 |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 41,2 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 4,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 1.3 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 357,8 | 416, 6 | 416,6 | 416,6 | 416,6 | 416,6 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 13,9 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 14,22 |
| 1.6 | Цеховые расходы | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2. | Расходы на очистку воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Ремонт и техническое обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Фонд оплаты труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Цеховые расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расходы на транспортировку воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Затраты на теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Ремонт и техническое обслуживание сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Фонд оплаты труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Цеховые расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие прямые расходы | 8,9 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 4.1 | Транспортные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Оплата льготного проезда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Налоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Почтово-телегр., подписка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Услуги сторонних организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Услуги вневед. охраны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Подготовка кадров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Услуги связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Охрана труда и техника безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Услуги по расчетам с населением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 | Прочие расходы | 8,9 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
|  | Всего прямые расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Общехозяйственные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Обще эксплуатационные расходы | 110,1 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|  | Итого расходов по полной себестоимости | 563,8 | 651,72 | 651,72 | 651,72 | 651,72 | 651,72 |
| 7. | Необоснованные расходы предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Возмещение убытка предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Прибыль всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Прибыль на развитие производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Прибыль на социальное развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Прибыль на прочие цели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Налоги, сборы, платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Рентабельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Всего расходов по полной стоимости | 563,8 | 651,72 | 651,72 | 651,72 | 651,72 | 651,72 |
| 12. | Себестоимость 1 куб. м воды | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 |
| 13. | Экономически обоснованный тариф 1 куб. м воды | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 |

В период с 2018 по 2028г.г. полная стоимость водоснабжения увеличится на 10%, полная себестоимость водоснабжения возрастет на 10 %.

##### Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 70 %.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Недостаточная эффективность станции обезжелезивания по снятию Fe и Mn.

5. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

6. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 1/2  ( ед./км) ;

индекс реконструируемых сетей - _______ ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии администрации Целинного сельсовета сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

реконструкция и модернизация очистных сооружений;

строительство узла обработки промывных вод.

###### Таблица 16

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории администрации Целинного сельсовета тарифа на холодное водоснабжение для населения с 2017г. (18,71 руб./куб. м с учетом НДС),в нормативе потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц стоимость 1м/куб (18,71 куб. м/чел.), а также установленном с 2018 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ администрации Целинного сельсовета на одиноко проживающего гражданина (18,71руб./мес.) доля платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 67 %.

Максимально допустимый размер платы за услуги холодного водоснабжения для потребителей администрации Целинного сельсовета на 1 человека в 2018году составит 18,71 м3 руб./мес. с учетом максимально допустимых расходов.

#### 3.2. Программа развития водоснабжения

##### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития администрации Целинного сельсовета показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения администрации Целинного сельсовета в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

техническое перевооружение станции обезжелезивания. Строительство узла обработки промывных вод на станции обезжелезивания, что позволит повысить технические и экологические показатели работы станции обезжелезивания, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

###### Таблица 16

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения МО

| N п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГОтыс . руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С.Целинное Ширинского района РХ |  |  |  | 12251 | 12251 | 12251 | 12251 | 12251 | 12251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |

##### Основные показатели работы системы водоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2017 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема 2017г. – 50,55 тыс. куб. м/год;

расход воды на собственные нужды 2017 г. –  45,95 тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) воды  2017 г. – 45,95тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход воды 2017 г. – 4,6 тыс. куб. м/год.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств федерального бюджета и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 12251 млн. руб., в т.ч.:

в 2017 г. - 12251 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 12251 млн. руб.;

.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

##### Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием администрации Целинного сельсовета. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2015г.-1 единица;

2016г. - 2 единицы;

2017г. -2 единицы.

Износ основных фондов

2015г. - 30%;

2016 г. -30 %;

2017г. -30%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2015г. - 0%;

2016 г. -0%;

2017 г. 0-%.

Уровень потерь

2015 г. – 1 %;

2016 г. - 1%;

2017 г. - 1%.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

2015 г. – 100 тыс. кВт. год;

2016 г. -  100 тыс. кВт. в год;

### 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

#### 4.1. Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

##### Инженерно-технический анализ

###### Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение администрации Целинного сельсовета осуществляется от энергосистемы. ОАО «ХАКАСЭНЕРГОСБЫТ» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей .

Потребители- промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта администрации Целинного сельсовета.

Техническое состояние источников электроэнергии - удовлетворительное

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения администрации Целинного сельсовета являются:

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны администрации Целинного сельсовета, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся районов администрации Целинного сельсовета бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энерго устойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

Примечание: приобретение резервной электростанции на случай чрезвычайных ситуаций

###### Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям администрации Целинного сельсовета осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым  Ширинским РЭС.

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 6 и 10 кВ, распределительные сети жилой застройки - только на напряжении 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 6 - 10 кВ в промзоне - _______ с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двух лучевой, с двух трансформаторными проходными ТП.

Опоры

Кабельные сети .

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) .

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) .

.

Техническое состояние электрических сетей администрации Целинного сельсовета - удовлетворительное.

###### Потребители

Потребителями электрической энергии в администрации Целинного сельсовета являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта администрации. Электроснабжение осуществляется на напряжении 35, 10, 6, 0,4 кВ.

### 5. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### Таблица 17

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета на период 2018 - 2028 г.г.

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1 | Капитальный ремонт с 2011 по 2028г. | 12951 |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | ИТОГО |  |
| Электроснабжение |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | Новое строительство объектов системы электроснабжения: |  |
|  | ВСЕГО по МО Целинный сельсовет | 12951 |

### 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

#### 6.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы администрации Целинного сельсовета.

В соответствии с действующим законодательством администрация Целинного сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО администрации Целинного сельсовета и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность администрации Целинного сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по администрации.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося пере износа. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в администрации Целинного сельсовета и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

#### 6.2. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органов местного самоуправления администрации Целинного сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления администрации Целинного сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой администрации Целинного сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы местного самоуправления в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Целинного сельсовета

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети администрации Целинного сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями Целинного сельсовета на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления администрации Целинного сельсовета и утвержденного главой администрации Целинного сельсовета.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.