РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ШИРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2022 г.                                   с. Целинное                                                     № 47

# Об утверждении правил эксплуатации                                                                                гидротехнического сооружения расположенного на                                                                территории Целинного сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений", приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 N 462 "Об утверждении Требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)", на основании Устава муниципального образования Целинный сельсовет, администрация Целинного сельсовета.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Правила эксплуатации гидротехнического сооружения пруда на р. Туим, с. Целинное Ширинского района Республики Хакасия (приложение 1).

2. Данное постановление вступает в законную силу с момента его опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации Целинного сельсовета.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

| Глава Целинного сельсовета |  | Т.И.Морозова |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации

Целинного сельсовета

от 23.06.2022 № 47

СОГЛАСОВАНО:                                                                                             УТВЕРЖДАЮ:

Главный государственный инспектор                                                             Глава Целинного

Енисейского управление Ростехнадзора                                                         сельсовета

___________   А.В.Семенков                                                                            _________  Т.И.Морозова

«___» ______________ 2022г.                                                                         «___» ___________ 2022г.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

### гидротехнического сооружения пруда на р. Туим, с. Целинное Ширинского района Республики Хакасия

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Сведения о ГТС

Полное и сокращенное наименование ГТС - гидротехническое сооружение пруда на р. Туим, с. Целинное Ширинского района Республики Хакасия, сокращенное наименование - ГТС на р. Туим.

Дата ввода ГТС в эксплуатацию: введено в эксплуатацию в 1983 году.

Акт государственной комиссии о приемке ГТС в эксплуатацию отсутствует.

В Российском регистре гидротехнических сооружений данное гидротехническое сооружение не значится.

Класс ГТС: IV

Местонахождение ГТС: Республика Хакасия, Ширинский район, с. Целинное, расположена пруд на реке Туим южная окраина села

### 1.2. Описание конструкции ГТС

Плотина: насыпная грунтовая - суглинок, супесь со щебнем; высота  5,2-5,4 м;  длина по гребню  295 м; ширина по гребню  от 3,0 до 5,0 м; заложение верхового откоса от 1: 2,0 до 1:7,0; берма шириной 3 – 4,5 м без крепления; заложение низового откоса от 1: 2,4 до 1:4,5 без крепления; в основании низового откоса устроена дренажная призма; по гребню проложена асфальтированная дорога.

### 1.3 Состав, характеристики и назначение ГТС

В состав гидроузла пруда входят:

- насыпная плотина,

- водосбросное сооружение.

Насыпная плотина заасфальтирована.

Водосбросное сооружение: шахтового типа.

Расчетный расход (по проекту), м2/с: не имеется

Диаметр трубы, м - 1,7

Количество ниток труб, шт - 2.

Назначение ГТС: рекреационные цели.

### 1.4. Технология эксплуатации ГТС

Эксплуатация сооружения сводится к пропуску паводка в весенний период (при необходимости) и дождевых вод.

1.5. Состав, характеристики и назначение механического оборудования, расположенного на ГТС

Механическое оборудование на ГТС отсутствует.

1.6. Сведения о реконструкции и ремонте ГТС и механического оборудования, расположенного на ГТС

Реконструкция и ремонт ГТС не проводилась.

### 1.7. Сведения о техническом состоянии ГТС

Техническое состояние ГТС оценивается как неработоспособное (аварийное).

За весь период эксплуатации ГТС аварийных ситуаций, а также чрезвычайных ситуаций, не возникало.

Уровень безопасности оценивается как опасный.

Объект готов к локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций (с учетом привлечения сил и средств объектовых организаций).

Основными показателями технической исправности и работоспособности гидротехнических сооружений являются фактические параметры ГТС поддерживаемые в границах предельно-допустимых значений.

### 1.8. Сведения о водохранилище, образованном ГТС

Объем воды в пруду образован в результате подпорного сооружения - плотины.

Наименование пруда отсутствует.

Объем пруда: 0,5 млн.м3.

Максимальная и средняя глубина: 6 м./2,5-м.

Площадь пруда: 0,2 км2.

Пополнение пруда происходит за счет естественных водных источников, паводковых весенних и дождевых вод.

Назначение - рекреация и любительское рыболовство.

Правила использования пруда отсутствуют.

### 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

### 2.1. Наименование эксплуатирующей ГТС организации

Организации, эксплуатирующие ГТС, отсутствуют.

Собственник объекта - Администрация Целинного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия.

### 2.2. Проектная штатная численность и квалификация работников эксплуатирующей организации

Необходимости в работниках нет.

### 2.3. Штатная организационная структура, численность, квалификация

### работников

Необходимости в работниках нет.

2.4. Основные задачи эксплуатирующей организации

Собственник ГТС несет ответственность за эксплуатацию, обеспечивает работоспособное состояние и безаварийную работу ГТС, для чего осуществляются систематические наблюдения за состоянием ГТС.

Основной задачей является обеспечение работоспособного состояния при соблюдении требований по охране окружающей среды, соблюдение норм и правил безопасности ГТС при эксплуатации, ремонте, реконструкции, контроль за показателями состояния ГТС.

2.5. Техническая обеспеченность эксплуатирующей организации

Организации, эксплуатирующие ГТС, отсутствуют.

### 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Информация о проектной и исполнительной документации

Проектная и исполнительная документация отсутствует.

### 3.2. Эксплуатационная документация, утверждаемая собственником или эксплуатирующей организацией, направленной на обеспечение безопасной эксплуатации ГТС

1. Правила эксплуатации ГТС;

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО

### ОБСЛУЖИВАНИЯ ГТС

### 4.1. Порядок осуществления эксплуатационного контроля

### за состоянием ГТС

Надежная и экономичная эксплуатация ГТС может быть обеспечена путем проведения регулярных наблюдений и контроля за состоянием объекта.

Эксплуатационный контроль за состоянием и работой ГТС должен обеспечивать:

- проведение систематических наблюдений с целью получения достоверной информации о состоянии сооружений, оснований, береговых примыканий в процессе эксплуатации.

4.2. Порядок осуществления эксплуатационного контроля за состоянием и работой механического оборудования, расположенного на ГТС

Механическое оборудование на данном ГТС отсутствует.

### 4.3. Организация эксплуатации и обслуживания контрольно-измерительной аппаратуры и контрольно- измерительных приборов.

Контрольно-измерительная аппаратура и контрольно- измерительные приборы на ГТС отсутствуют.

4.4. Организация натурных наблюдений

Натурные наблюдения за состоянием ГТС организованы с начала их возведения и продолжаются в течение всего времени эксплуатации.

На ГТС проводятся наблюдения:

- за осадками и смещениями сооружений и их оснований;

- за режимом уровней бьефов гидроузла,

- за воздействием потока на сооружения;

- за воздействием льда на сооружения и их обледенением.

### 4.5. Контроль в различные периоды жизненного цикла ГТС,

### его периодичность

Для выполнения сложных и ответственных работ по оценке состояния ГТС, разработке мероприятий по повышению их безопасности и надежности с применением приборов и инструментов должны привлекаться проектные, специализированные и научно-исследовательские организации.

### 4.6. Применяемые методики инструментального контроля параметров ГТС, производство измерений и их описание

Наиболее важной частью контролирования параметров ГТС являются инструментальные наблюдения, т.к. часть дефектов, выявляемых в процессе визуальных наблюдений, носят скрытый характер.

Организация инструментальных наблюдений дает возможность определить величину и динамику, выявить интенсивность нарастания или затухания деформаций сооружения, нарушений его фильтрационного режима, установить причины этих нарушений, степень их опасности и принять меры по их ликвидации.

4.7. Графики осмотров ГТС

ГТС должно регулярно подвергаться периодическим техническим осмотрам для оценки состояния сооружений, уточнения сроков и объемов работ по ремонту, разработки предложений по улучшению их технической эксплуатации.

Плановые технические осмотры сооружений могут быть общими и выборочными.

Общие осмотры следует проводить два раза в год - весной и осенью.

Общий весенний осмотр сооружений проводится для оценки состояния и готовности к пропуску паводка, после таяния снега или весенних дождей. При весеннем осмотре уточняются сроки и объемы работ по текущему ремонту перед пропуском паводка, а также определяются объемы работ по текущему ремонту сооружений на предстоящий летний период и по капитальному ремонту на текущий и следующий годы.

Общий осенний осмотр проводится с целью проверки подготовки гидротехнических сооружений к зиме.

При выборочном осмотре обследуются отдельные гидротехнические сооружения или отдельные их элементы. Периодичность выборочных осмотров определяется местными условиями эксплуатации.

Кроме плановых осмотров, должны проводиться внеочередные осмотры ГТС, после чрезвычайных стихийных явлений или аварий.

### 4.8. Организация и проведение предпаводковых и послепаводковых обследований ГТС

Ежегодно до наступления паводкового периода межведомственная противопаводковая комиссия, проводит обследование ГТС к пропуску весеннего половодья:

- общий осмотр состояния ГТС;

- проверка действия оборудования, работа которых связана с пропуском высоких вод;

- проверка проездов и подъездов для автотранспорта к ГТС с учетом неблагоприятных метеорологических условий (дождь, снежный покров и т.п.).

После прохождения половодья (паводка) ГТС должны быть осмотрены, выявлены повреждения и назначены сроки их устранения.

По результатам обследований составляются акты обследований, в которых отражается состояние ГТС, дается оценка организации контроля за сооружениями, ведению технической документации, готовности объекта к ликвидации опасных повреждений (оценки - "удовлетворительно"). Выдаются рекомендации по эксплуатации гидротехнических сооружений.

Для выполнения особо сложных и ответственных работ по оценке состояния ГТС, а также для разработки мероприятий по повышению безопасности и надежности этих сооружений должны привлекаться проектные, специализированные научно-исследовательские и наладочные организации.

Для принятия мер по дальнейшему совершенствованию конструктивных элементов ГТС служба эксплуатации может консультироваться с соответствующими проектными организациями о неудовлетворительной работе сооружения и причинах, вскрытых в результате проведения обследования.

### 4.9. Организация и проведение обследований подводных

### частей ГТС и их элементов

Ремонт подводной части сооружений назначается в зависимости от размеров выявленных дефектов, в сложных случаях разрабатывается специальный проект способа устранения дефекта и организации работ.

### 4.10. Перечень наблюдений и измерений на ГТС, с указанием ответственных должностных лиц за их проведение

Собственник ГТС несет ответственность за наблюдениями на ГТС.

При необходимости к работам по наблюдениям за состоянием ГТС должны привлекаться проектные, специализированные и научно-исследовательские организации.

### 4.11. Порядок организации и проведения обработки

### и анализа результатов наблюдений и измерений

По результатам обследования гидротехнических сооружений составляется акт, в котором дается краткое описание обследованного объекта, его технического состояния, а также организации эксплуатации, ремонта и контроля за соблюдением инструкций, с указанием выявленных недостатков, а также рекомендации и предложения по поддержанию в рабочем состоянии ГТС. При комиссионном обследовании сооружений акт подписывается всеми членами комиссии.

### 4.12. Порядок планирования и регламент проведения ремонтных работ, типовые схемы и решения по ремонту повреждений, которые подлежат немедленному устранению (создают угрозу) эксплуатационным персоналом

Задачи ремонтного обслуживания состоят в поддержании сооружения в работоспособном состоянии за счет проведения плановых и внеплановых ремонтных работ, выполняемых как собственными силами, так и силами подрядных организаций.

Проведение ремонтных работ на гидротехнических сооружениях должно осуществляться в соответствии с перспективными (многолетними), ежегодными и месячными планами работ.

Планы ремонтных работ составляются на основании результатов:

- осмотров ГТС, после прохождения паводков;

- внеочередных осмотров после стихийных бедствий или аварий;

- систематического контроля за состоянием сооружений, включающего в себя инструментальные натурные наблюдения, периодические и специальные обследования и испытания.

Если ГТС находится в предаварийном состоянии или имеет повреждения, представляющие опасность для людей или создающие угрозу работоспособности ГТС и технологического оборудования, ремонтные работы должны выполняться немедленно.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГТС

### 5.1. Требования техники безопасности при эксплуатации ГТС, механического оборудования, расположенного на ГТС

Лица, допущенные к работам, должны быть обучены и иметь об этом запись в удостоверении в соответствии с требованиями.

При ремонтных работах должна соблюдаться, предусмотренная проектом производства работ или технологической документацией, последовательность операций.

Водосбросное сооружение должны быть защищены от попадания в них посторонних предметов, льда ледозащитным устройством.

На время пропуска паводка устанавливается наблюдение за уровнем воды, за состоянием сооружений и дамбы.

Работы по очистке водозаборных и водосбросных сооружений должны производиться в присутствии ответственного руководителя.

Эксплуатация сооружений и проведение ремонтных работ на ГТС на реке Туим должно быть организовано в строгом соответствии с правилами техники безопасности.

Собственник ГТС должен выполнять организационные мероприятия и обеспечивать выполнение технических мероприятий, для создания безопасных условий труда эксплуатационного персонала.

При обнаружении промоин, оползней, откосов и ливнеотводящих устройств необходимо ликвидировать и устранить причины их появления.

Эксплуатационный персонал должен быть обучен приемам оказания первой помощи утопающим, при поражении электрическим током и травмах.

При работе на воде и у воды, работающие должны быть снабжены спасательными средствами (кругами, жилетами, веревками, а используемые лодки должны быть укомплектованы веслами, баграми, веревками, спасательными, сигнальными приспособлениями).

Перед работой на льду производится предварительная проверка толщины ледяного покрова и его прочности. До образования ледяного покрова толщиной 8 см запрещается хождение по льду.

Обо всех нарушениях правил техники безопасности, а также о неисправностях оборудования, механизмов и приспособлений, представляющих опасность для людей и оборудования, лица, занимающиеся ремонтом, должны немедленно сообщать в вышестоящие инстанции.

При несчастном случае эксплуатационный или ремонтный персонал обязан немедленно оказать пострадавшему первую помощь и сообщить о случившемся заинтересованным лицам.

Восстановительные ремонтные работы и реконструкции выполняются специализированными строительно-монтажными предприятиями и организациями, имеющими соответствующие допуски, согласно утвержденному проекту.

### 5.2. Основные показатели технической исправности и работоспособности ГТС, механического оборудования, расположенного на ГТС

Основными показателями технической исправности и работоспособности ГТС являются:

- обеспечение проектной пропускной способности;

- отсутствие зарастания, обрушения и размывов земляных элементов;

- недопущение подтопления и затопления поверхностными водами;

- отсутствие размывов нижних бьефов, повреждений креплений откосов;

- возможность определения расхода воды через отверстия сооружений

(уровням воды, высоте открытия затворов и т. п.);

- отсутствие течей воды через швы сооружений;

- надлежащая культура производства эксплуатационных работ, эстетическое оформление и благоустройство сооружений.

Критерии безопасности для ГТС на реке Туим не разрабатывались.

Источники опасности и сценарии возможных аварий для ГТС не определены.

Оценка риска вероятности аварий не производилась.

### 5.3. Мероприятия, проводимые в случае возникновения аварийных

### ситуаций, при катастрофических паводках, превышающих пропускную способность водосбросных сооружений

Действия персонала должны быть направлены на устранение возможных причин, создающих угрозу аварии, а в случае невозможности их устранения - на выполнение мероприятий по уменьшению ущерба от аварии.

Должны быть определены:

- меры по оповещению персонала и местного населения об угрозе возникновения аварийной ситуации, основные и резервные средства связи;

- места размещения и объемы аварийных материалов и инструментов;

- привлекаемые транспортные средства и основные маршруты их передвижения.

Немедленному устранению подлежат нарушения и процессы в работе ГТС и механического оборудования, представляющие опасность для людей и создающие угрозу устойчивости и работоспособности основных гидротехнических сооружений и технологического оборудования.

К таким нарушениям и процессам отнесены:

- неравномерная осадка ГТС и их оснований, превышающая предельно допустимые значения и создающая угрозу их устойчивости;

- забивка (заносы, завалы и т.п.) водопропускных и водосбросных сооружений, что может привести к переливу воды через гребень с последующим разрушением сооружения;

- выход из строя основных затворов или водосбросных и водопропускных устройств.

Должны быть отмечены наиболее вероятные причины возникновения аварийных ситуаций и составлен план действия персонала по их устранению.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут быть:

- прохождение высокого паводка с расходами, превышающими расчетную пропускную способность водопропускных сооружений гидроузла;

- различного рода обвалы и оползни;

- катастрофические атмосферные осадки (ливень, снегопад), ледовые явления;

- ухудшение неблагоприятного фильтрационного режима в районе расположения гидроузла, оснований и примыканий гидротехнических сооружений;

- снижение прочности и устойчивости ГТС и отдельных элементов, вызванные нарушениями правил эксплуатации.

При угрозе возникновения аварийных ситуаций необходимо организовать усиленный контроль за состоянием возможных зон повышенной опасности, а также иметь постоянную информацию от соответствующих государственных органов об угрозе возникновения стихийных явлений.

При наличии информации об угрозе возникновения катастрофических явлений предупредительными мерами по предотвращению и ликвидации возможных аварий, а также уменьшению ущерба могут быть:

снижение уровня воды в пруду;

устройство дополнительных водосбросных отверстий или подготовка к созданию прорана в наиболее легко восстанавливаемых частях гидротехнических сооружений.

Во всех случаях, когда возникает угроза разрушения ГТС, необходимо срочное оповещение в установленном порядке населения, расположенных ниже ГТС, и при необходимости, эвакуация населения из опасной зоны.

После прохождения паводка ГТС должны быть осмотрены, повреждения выявлены и устранены.

### 5.4. Порядок эксплуатации механического оборудования, расположенного на ГТС

Эксплуатация ГТС при нормальных условиях должна быть направлена на:

- поддержание и повышение уровня безопасности сооружений;

- поддержание качества воды в водоеме на уровне действующих норм;

- защиту водных источников от истощения и загрязнения;

- предотвращение загрязнения вод сточными водами промышленных предприятий, животноводческих ферм и комплексов, нефтепродуктами;

- систематическое очищение от мусора территории ГТС.

Запрещено:

- причаливание плавсредств кроме мест, специально отведенных и оборудованных для этой цели;

- устраивать любые свалки (в том числе снега) вдоль плотины;

- купаться и ловить рыбу с плотины (особенно рядом с водоспуском и водосбросом) кроме мест, специально отведенных и оборудованных для этой цели;

- ходить по покрытиям откосного укрепления;

- устанавливать временные здания и сооружения в полосе отвода ГТС.

### 5.5. Сведения о наличии и ознакомлении работников с планом действий эксплуатирующей организации по предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций по возможным сценариям аварий на ГТС

Разработан, согласован и утвержден План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Целинного сельсовета.

### 5.6. Наличие средств связи, автоматики и телемеханики

Автономные энергетические установки, обеспечивающие работу ГТС при прекращении подачи электроэнергии не предусмотрены.

Контрольно-измерительная аппаратура (КИА) на данном объекте отсутствует.

Связь между собственником ГТС и заинтересованными лицами осуществляется по мобильной связи.

### 5.7. Порядок эксплуатации ГТС при проектных условиях, включая пропуск паводков, половодий, отрицательные температуры, мероприятия по защите от сора и наносов, графики маневрирования затворами

Порядок эксплуатации ГТС при пропуске половодий и паводков

Эксплуатация в период паводков и половодий должна вестись с соблюдением достаточного запаса прочности сооружений ГТС (исходя из требований проекта и существующих нормативов).

Ежегодно, до наступления весеннего половодья, а также в случае наступления ливневых паводков, на ГТС на реке Туим, должна работать межведомственная противопаводковая комиссия под руководством председателя комиссии. В задачу комиссии входит заблаговременная разработка плана мероприятий по пропуску половодья и паводков, его своевременная реализация и обеспечение защиты ГТС от повреждений.

План мероприятий по пропуску весеннего половодья разрабатывается не позднее, чем за месяц до его начала, на основе прогноза сроков, размера и характера его прохождения и в соответствии с эксплуатационной схемой пропуска половодья.

В плане предусматриваются:

- оповещение о зонах возможного подтопления органов местного самоуправления в установленном порядке;

- подготовительные работы к пропуску паводка;

- работы, выполняемые после паводка (заделка трещин, очистка и т.д.).

В подготовительные работы перед пропуском паводка включаются следующие мероприятия:

- обследование ГТС членами межведомственной противопаводковой комиссией (по результатам которого составляется акт);

- алгоритм действий по оповещению должностных лиц, по оказанию необходимой помощи в случае аварийных ситуаций при прохождении паводка;

- усиление освещения территории ГТС;

- приведение в исправное состояние проездов на территории ГТС.

В период паводка, снеготаяния и ливней, контроль за ГТС должен быть усилен.

В пик половодья членам комиссии следует находиться на ГТС и контролировать уровень воды пруда, оценивать влияние паводка на состояние сооружений (увеличение вибрации, шумов, появление размыва основания бетонных сооружений и др.) с занесением данных в журнал наблюдений до 3 раз в сутки.

После прохождения паводка ГТС должны быть осмотрены, повреждения выявлены и устранены.

### Порядок эксплуатации ГТС при отрицательных температурах

Зимний эксплуатационный режим ГТС заключается в визуальном обследовании ГТС. При зимних обследованиях основное внимание уделяется оценке воздействия льда и отрицательных температур на грунтовые сооружения (плотину, дамбы, каналы и т.п.) и, особенно, за состоянием крепления их откосов.

При визуальном осмотре обращается внимание на защиту низового откоса от неблагоприятного воздействия низких температур, так как в малоснежные и сильно морозные годы величина промерзания низового откоса может достигнуть поверхности фильтрационного потока. Необходимо следить за глубиной промерзания грунта, чтобы своевременно выполнять работы по утеплению откоса.

В зимний период запрещается передвижение людей по тонкому или трещиноватому льду.

Порядок эксплуатации ГТС при мероприятиях по защите от сора и наносов

Перед началом весеннего снеготаяния (ориентировочно к 1 марта) должны быть выполнены и закончены текущие ремонтные работы, капитальные ремонты и реконструкции. Проведены мероприятия по уборке от сора и устранении наносов.

Графики маневрирования затворами не требуются.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС

### 6.1. Наличие и поддержание в исправном состоянии локальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на ГТС

Локальная система оповещения отсутствует.

Для оперативного сообщения об аварийной ситуации имеются средства, обеспечивающие устойчивую связь с ответственным за безопасную эксплуатацию ГТС, при наличии мобильной связи, который оперативно передает информацию лицам, осуществляющим контроль за безопасностью ГТС.

В течение 15 минут с момента получения сообщения собственник ГТС (или лицо его замещающее) передает оперативное сообщение о происшедшей аварии, инциденте:

- в ЕДДС администрации муниципального образования Ширинский район;

- в Главное Управление МЧС России по Республике хакасия;

- в территориальный Ростехнадзор.

Оповещение производится по телефону, факсу, электронной почтой или иным способом, обеспечивающим своевременное информирование о произошедшем.

Население, проживающее в непосредственной близости с ГТС, о возникновении аварийной ситуации, информируется Администрацией Целинного сельсовета, через имеющиеся громкоговорящие средства.

6.2. Наличие аварийно-спасательных формирований

Распоряжением администрации Целинного сельсовета для ликвидации аварии на ГТС должно быть сформировано оперативная группа с выездом на место и нештатное аварийно-спасательное формирование. При невозможности ликвидировать аварию собственными силами, возможно привлечение формирований ГУ МЧС России по Республике Хакасия. Автомобильная дорога обеспечивает быстрые и безопасные подъезды необходимой аварийной техники.

В целях своевременной ликвидации аварийного состояния сооружений ГТС возможно использование резервного фонда администрации Целинного сельсовета и администрации муниципального образования Ширинский район.

6.3. Наличие противопожарной защиты

Возникновение пожара на ГТС является событием невероятным в связи с полным отсутствием горючих материалов.

Организация противопожарной защиты сооружений на ГТС, разработка соответствующих инструкций о мерах пожарной безопасности, не требуется.

Противопожарная защита данного ГТС не регламентируется.

6.4. Наличие систем рабочего и охранного освещения

Наличие систем охранного освещения на ГТС не предусмотрено и в процессе эксплуатации не устанавливалось.

6.5. Экологическая безопасность при эксплуатации ГТС

Под экологической безопасностью понимается такая форма функционирования ГТС, при которой в течение службы эксплуатации все заданные процессы, параметры и свойства ГТС в рамках геоэкологических ограничений не вызывают угрозу возникновения негативных последствий (экологических ущербов).

Обеспечение экологической безопасности (природоохранные мероприятия) возлагаются на собственника ГТС.

Пруд не используется, как источник поверхностного водозабора, в пределах его акватории и прилегающей территории отсутствуют любые водозаборы. Сброс воды в пруд также отсутствует. В связи с этим, для прудов и ГТС зоны санитарной охраны не устанавливаются.

Качество воды, сбрасываемой из пруда в нижний бьеф пруда, такое же как и в верхнем бьефе.

В случае негативного воздействия в верхнем и нижнем бьефах ГТС администрация Целинного сельсовета разрабатывает и проводит мероприятия по прекращению негативного воздействия.

### 6.6. Перечень (план) необходимых мероприятий и требований по обеспечению безопасности ГТС с указанием ответственных лиц и сроков

### исполнения

Обеспечение безопасности ГТС осуществляется на основании следующих общих требований:

- обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнического сооружения;

- надзор за безопасностью ГТС;

- непрерывность эксплуатации ГТС;

- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС.

Для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС на реке Туим рекомендуется проведение следующих мероприятий:

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС | 2 раза в год | Администрация Целинного сельсовета |
| Реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности, а также по предотвращению аварии на гидротехническом сооружении | постоянно | Администрация Целинного сельсовета |
| Обеспечение проведения обследований гидротехнического сооружения | 1 раза в год | Члены межведомственной противопаводковой комиссии |
| Устранение нарушений, выявленных при проведении плановых проверок и комиссионных рейдовых обследований | при проведении проверок, обследований | Администрация Целинного сельсовета |
| Регулярное скашивание травы на откосах | 2 раза в год | Администрация Целинного сельсовета |